## Slide 1: Deckblatt
Lehrgang:
Truppmannausbildung Teil 1
(Grundausbildungslehrgang)
6. Unterrichtseinheit: Gerätekunde
6.1 Persönliche Ausrüstung / Mindestausrüstung /
ergänzende Ausrüstung / Warnkleidung /
Anlegen der Ausrüstung

## Slide 2: PSA - Mindestausrüstung
Persönliche Schutzausrüstung, Mindestausrüstung
Feuerwehrhelm
mit Nackenschutz
Feuerwehrhelm
mit Nackenschutz
Feuerwehrschutz-
Handschuhe
(Material: Kunstfasern
wie z.b. Nomex)
Feuerwehr-
Schnürstiefel
(Material: Leder
oder Kunstfasern)
Feuerwehrschutz-
handschuhe
(Material: Leder)
Feuerwehr-
Stiefel
(Material: Gummi)
(Material: Leder)
Feuerwehrschutz-
Anzug, Einsatzjacke
und -hose

## Slide 3: Fw-Helm mit Nackenschutz
Feuerwehrhelm mit Nackenschutz
Schutz gegen:
- Verletzungen durch herabfallende Teile
- Verletzungen durch Anstoßen des Kopfes
- Verbrennungen durch herabfallende glühende
oder heiße Teile an Kopf und Nacken
- Flammen, Wärme, Funken oder Splitter

## Slide 4: HuPF 2+3 / HuPF 1+4
Feuerwehrschutzanzug nach HuPF
(HuPF = Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschutzkleidung)
HuPF 2+3
Jacke und Hose
für versch. Arbeiten
z.B. Techn. Hilfe
mit/ohne Reflektion
HuPF 1+4
Jacke und Hose
für Brandbekämpfung
z.B. Innenangriff

## Slide 5: Fw-Schutzanzug nach HuPF
Feuerwehrschutzanzug nach HuPF
(HuPF = Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschutzkleidung)
-
HuPF 1
Jacke für
Brandbe-
kämpfung
HuPF 4
Hose für
Brandbek.
Innenangriff
HuPF 3
Jacke
(Techn. Hilfe)
mit/ohne Reflekt.
HuPF 2+3
Jacke + Hose
(Techn. Hilfe)
mit/ohne Reflekt.

## Slide 6: Fw-Schutzhandschuhe
Feuerwehrschutzhandschuhe
Technische
Hilfe
Brand-
bekämpfung
Brand-
bekämpfung
Schutz gegen:
- Schnitt- und Stichverletzungen
- Abschürfungen und Risswunden
- geringfügige chemische Einwirkungen
- Verbrennungen durch Flammen, Wärme-
strahlung, heiße Gase und Dämpfe
- Berührung heißer oder brennender Teile

## Slide 7: Fw-Schuhwerk, Sicherheitsstiefel
Feuerwehr-
stiefel aus
Gummi
Feuerwehr-
stiefel aus
Leder
Feuerwehr-
schnürstiefel
aus Leder oder
Kunstfaser
Schutz gegen:
- Wärme, Nässe und Witterungseinflüsse
- Durchtritt im Sohlenbereich
- Zehenschutz
- geringfügige chemische Einwirkungen
Feuerwehrschutz - Schuhwerk,
Feuerwehr - Sicherheitsstiefel
- statische Aufladung

## Slide 8: Ergänzende pers. Schutzausrüstung
Atemschutzgeräte
Feuerwehrhaltegurt
Feuerwehrleine
und Tragebeutel
Infektionsschutzhandschuhe
Ergänzende persönliche Schutzausrüstung

## Slide 9: Weitere pers. Schutzausrüstung
Weitere persönliche Schutzausrüstung
Klappvisier
für Fw-Helm
Flammschutz-
haube
Hollandtuch
Warnwesten
Schutzbrille

## Slide 10: Spez. pers. Schutzausrüstung
Spezielle persönliche Schutzausrüstung
Gummistiefel
Wathosen

## Slide 11: Schnittschutzkleidung
Spezielle persönliche Schutzausrüstung
Schnittschutzkleidung
Schnittschutzhose
Forsthelm mit Visier

## Slide 12: Hitzeschutzkleidung
Spezielle persönliche Schutzausrüstung
Form I
Form II
Form III
Hitzeschutzkleidung

## Slide 13: Checkliste pers. Schutzausrüstung
Checkliste zur persönlichen Schutzausrüstung
Helm:
- richtige Größe
- auf Kopfform und -größe eingestellt
- Kinnriemen eingestellt und geschlossen
- Nackenschutz über den Kragen der Einsatzjacke gelegt
- Helmvisier gereinigt
- Keine nicht zugelassenen Zubehörteile (Lampen etc. angeschlossen).
Einsatzjacke:
- trocken und imprägniert
- Reißverschluss in Ordnung und geschlossen
- Klettverschlüsse geschlossen
- Kragen hochgestellt
- Klett geschlossen
- Taschen abgedeckt
- Ärmelabschlüsse geschlossen.

## Slide 14: Checkliste pers. Schutzausrüstung
Einsatzhose:
- richtige Größe
- trocken und imprägniert
- keine nennenswerten Beschädigungen
(hauptsächlich im Kniebereich)
- Beinabschlüsse geschlossen
Handschuhe:
- trocken
- richtige Größe vorhanden
- Stulpen über den Ärmeln der Jacke
- Bund unter den Ärmeln der Jacke

## Slide 15: Checkliste pers. Schutzausrüstung
Stiefel:
- richtige Größe
- gereinigt
- Nässeschutz durch Pflegemittel vorhanden
- Sohlenprofil in Ordnung
- Kappenteil ohne größere Beschädigung
- bei Schnürstiefeln Schnürteil richtig eingestellt
- Schnürsenkel ohne Beschädigung
- Nässeschutz durch Pflegemittel unter dem Schnürteil
- Bei Schnürstiefeln mit Reißverschluss den Reißverschluss
stets schließen.