## Slide 1: Deckblatt –Verhalten bei Gefahr
Lehrgang:
Truppmannausbildung Teil 1
(Grundausbildungslehrgang)
7. Unterrichtseinheit:
Verhalten bei Gefahr
Gefahren der Einsatzstelle / allgemeine Gefahren im
Einsatz / richtiges Verhalten

## Slide 2: Einsätze der Feuerwehr
Einsätze der Feuerwehr
Unvorhergesehene Naturereignisse
Außer Kontrolle geratene Abläufe (Arbeitswelt, Technik, Verkehr)
Menschliches Fehlverhalten (Leichtsinn, Fahrlässigkeit)
Vorsätzliches Handeln (Gleichgültigkeit, Böswilligkeit, Absicht)

## Slide 3: Bedrohung von Gefahren
Menschen
Tiere
Sachwerte
Umwelt
Mannschaft
Gerät
Bedrohung von Gefahren
Je nach Lage und Situation können Gefahren drohen für:

## Slide 4: Gefahren der Einsatzstelle
Gefahren der Einsatzstelle
A – Atemgifte
A – Angstreaktion
A – Ausbreitung
A – Atomare Strahlung
B/C – Biologische / Chemische Stoffe
E – Erkrankung / Verletzung
E – Explosion
E – Elektrizität
E – Einsturz

## Slide 5: Erscheinungsformen der Atemgifte
Erscheinungsformen der Atemgifte
Gase
Brandgase
Rauch
Dämpfe
Aerosole
Nebel
Schwebstoffe
Staub
Flocken

## Slide 6: Atemgifte und deren Wirkung
Atemgifte und deren Wirkung
Atemgifte mit erstickender Wirkung (Gruppe 1)
z.B. Stickstoff, Methan, Edelgase
Atemgifte mit Reiz- oder Ätzwirkung (Gruppe 2)
z.B. Chlor, Ammoniak, Nitrose Gase, Säure- und Laugendämpfe
Atemgifte mit Wirkung auf Blut, Nerven, Zellen (Gruppe 3)
z.B. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Benzindämpfe

## Slide 7: Chlorgas - Flaschenbatterie
Chlorgas - Flaschenbatterie

## Slide 8: Angstreaktion
Angst
Bewegungslosigkeit / Lähmung
Unkontrolliertem Handeln
Überreaktion
Schock
führt zu
Angstreaktion

## Slide 9: Ausbreitungsmöglichkeiten
Die Ausbreitung kann durch alle Formen der Wärmeübertragung erfolgen:
Wärmestrahlung
Wärmeleitung
Wärmeströmung
Sowie durch:
Funkenflug
Flugfeuer
Schnelle Brandausbreitung
Bauliche Mängel
Falsche Löschtaktik
- Ausbreitungsmöglichkeiten beim Brandeinsatz -
Ausbreitung

## Slide 10: Wärmestrahlung
Ausbreitungsmöglichkeit
Beispiel: Wärmestrahlung

## Slide 11: Wärmeleitung
Ausbreitungsmöglichkeit
Beispiel: Wärmeleitung

## Slide 12: Wärmeströmung
Beispiel: Wärmeströmung
Kreislaufsystem
Heißes Wasser steigt auf
Wasser kühlt ab
Kaltes Wasser sinkt ab
(Gefüllt mit Flüssigkeit
oder Gas)
Wasser wird erwärmt
Ausbreitungsmöglichkeit

## Slide 13: Falsche Löschtaktik / Wasser
Löschtechnische Fehler
Wasser
in brennenden Kamin
Berstgefahr
auf brennendes Öl /Fett
Fettexplosion
auf brennendes Metall
Thermische
Dissoziation
im Vollstrahl
auf Staubablagerungen
Staubexplosion

## Slide 14: Falsche Löschtaktik / Pulverlöscher
Löschtechnische Fehler

## Slide 15: Schadensausweitung
Schadensausweitung
Die Schadensausweitung kann erfolgen durch:
Ausströmen von gasförmigen Stoffen
Auslaufen von Flüssigkeiten
Einflüsse des Wetters
Mangelhafte Sicherungsmaßnahmen
Verschleppen durch Einsatzkräfte / Schaulustige
Zündung explosionsfähiger Atmosphäre
Falsche Einsatztaktik

## Slide 16: Atomare Strahlung / Gefährdung
Atomare Strahlung
Der menschliche Körper kann auf drei verschiedenen Wegen durch
radioaktive Strahlung gefährdet werden:
Äußere Bestrahlung
Kontamination
Inkorporation

## Slide 17: Inkorporation / Kontamination
Atomare Strahlung
Kontamination vermeiden!
Inkorporation ausschließen!

## Slide 18: Atom-Strahlung / Abstand
Atomare Strahlung
Abstand halten!
Einsatzgrundsatz:

## Slide 19: Atom-Strahlung / Aufenthaltsdauer
Atomare Strahlung
Aufenthaltsdauer
begrenzen!
Einsatzgrundsatz:

## Slide 20: Atom-Strahlung / Abschirmung
Atomare Strahlung
Einsatzgrundsatz:
Abschirmung
nutzen!

## Slide 21: Chemische Stoffe / Kennzeichnung
X 4 2 3
1 4 2 8
Gefahrnummer
UN -Nummer
Gefahrgut - Kennzeichnungen
Chemische Stoffe

## Slide 22: Gefahrgut - Kennzeichnungen
2 = Entweichen von Gas durch Druck oder
chemische Reaktion
3 = Entzündbarkeit von flüssigen Stoffen (Dämpfen)
und Gasen oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger
Stoff
4 = Entzündbarkeit von festen Stoffen oder
selbsterhitzungsfähiger fester Stoff
5 = Oxidierende (brandfördernde) Wirkung
6 = Giftigkeit oder Ansteckungsgefahr
7 = Radioaktivität
8 = Ätzwirkung
9 = Gefahr einer spontanen heftigen Reaktion
x = Stoff reagiert gefährlich mit Wasser
0 = wird angefügt, wenn keine zusätzliche Gefahr
besteht
X 4 2 3
Gefahrgut - Kennzeichnungen
Bedeutung der Ziffern der Gefahrnummer:

## Slide 23: Gefahrgut - Kennzeichnungen
Gefahrgut - Kennzeichnungen
Natrium
1 4 2 8
Bedeutung der Ziffern der UN - Nummer:

## Slide 24: Gefahrstoffklassen 1 - 4
Gefahrstoffklassen
4.1
4.2
4.3
4 Entzündbare feste Stoffe
selbst-
entzündlich
entzündliche Gase
bei Berührung mit Wasser
2 Gasförmige Stoffe
2
2
2
Nicht
brennbar
brennbar
Entzündend
wirkend
giftig
2
3
3 Entzündbare flüssige Stoffe
Unterklassen:
1.4, 1.5, 1.6
1 Explosive Stoffe und Gegen-
stände mit Explosivstoff

## Slide 25: Gefahrstoffklassen 5 - 8
Gefahrstoffklassen
6 Giftige und ansteckungsgefährliche Stoffe
giftig
Ansteckungs-
gefährlich
8 Ätzende Stoffe
7 Radioaktive Stoffe
5.1
5.2
Organisches
Peroxid
5 Entzündend (oxidierend)
wirkende Stoffe

## Slide 26: Gefahrstoffklassen 9
Gefahrstoffklassen
Stoffe in erwärmtem Zustand
Eisenbahn, Rangierhinweise
Vorsichtig rangieren
Abstoß- und Auflaufverbot
Abfall
9 Verschiedene gefährliche Stoffe
und Gegenstände

## Slide 27: Kennzeichnung Flüssiggastransport
Explosivstoffe geladen
Giftige Stoffe geladen
Brennbare Stoffe geladen
Schifffahrt: Kennzeichnung durch blaue
Leuchtkegel bzw. blaue Lichter
Flüssiggastransport
Kennzeichnung von Flüssiggastransport und Schifffahrt

## Slide 28: Gefahrensymbole auf Versandstücken
Gefahrensymbole auf Versandstücken nach GHS

## Slide 29: Kennzeichnung Druckgasflaschen
Kennzeichnung von Druckgasflaschen
Sauerstoff
Acetylen
Argon
Kohlendioxid
Stickstoff
Helium
Wasserstoff
Stickstoff /
Wasserstoff
Xenon
Krypton
Neon
Druckluft
Argon / CO²

## Slide 30: Erkrankung / Verletzung
Erkrankung / Verletzung - Gesundheitsgefahren -
Persönliche
Voraussetzungen:
Einsatzfähigkeit
Impfschutz
Ausbildungsstand
Im Einsatz:
Persönliche Schutzausrüstung vollständig und
korrekt anlegen
Infektionsschutzhandschuhe
unterziehen
erweiterte Persönliche Schutzausrüstung
nach Auftrag verwenden
Löschmittel und Geräte taktisch
richtig einsetzen – UVV beachten
Abstand halten, Abschirmung nutzen,
Aufenthaltsdauer begrenzen
Inkorporation verhindern
(beachte auch: Essen, Trinken, Rauchen)
Hygiene beachten
(klare Schwarz – weiß - Trennung)
Besondere Gefahr sofort melden!
Gesundheitsgefahren
für Einsatzkräfte sind
zu vermeiden!

## Slide 31: Explosionsgefahren
Explosionsgefahren
Zündung von Sprengstoff und Munition
Freisetzung von Gasen und Dämpfen
Aufwirbelung von Stäuben und Ablagerungen
Rauchgasansammlung in Gebäuden
Bersten von Druckbehältern
Einsatz falscher Löschmittel

## Slide 32: Einsturzursachen b. Gebäuden
Einsturz - Einsturzursachen bei Gebäuden -
Mechanische Zerstörung (z.B. durch Explosion oder Naturereignis)
Verwendung ungeeigneter Baustoffe und Bauteile
Überlastung tragender Bauteile durch unzulässige Verkehrslast oder
durch Löschwasser
Abbrand tragender oder aussteifender Holzbalken und Holz-
konstruktionen
Wärmeausdehnung und Festigkeitsverlust von Stahlträgern und
Stahlkonstruktionen
Abplatzen von Bauteilen aus Naturstein bei Erwärmung
Rissbildung und Materialspannungen bei Erwärmung
Ausdehnung und Krümmung bei einseitiger Erwärmung

## Slide 33: Einsturzgefahr b. Gebäuden
Einsturzgefahr

## Slide 34: Trümmerschatten bei Gebäuden
Giebelhöhe
Trümmerschatten
= 1,5 fache der Giebelhöhe
Trümmerschatten bei Gebäuden

## Slide 35: Maßnahmen bei Einsturzgefahr
Maßnahmen bei Einsturzgefahr
Sobald eine Einsturzgefahr erkannt wurde, ist je nach Lage und
Entscheidung des Einsatzleiters
oder der sofortige Rückzug und Sammeln am Einsatz-
fahrzeug geboten!
ein anderer Angriffsweg zu wählen,
die Gefahr durch geeignete Maßnahmen zu beseitigen
(Abstützen, Abstreben, Einreißen),
der Bereich zu meiden,

## Slide 36: Elektrizität
Die Wirkung des elektrischen Stromes
auf den menschlichen Körper
hängt ab von:
Elektrizität - Wirkung des elektrischen Stromes -
der Stromstärke
der Eintritts- und Austrittsstelle
der Einwirkzeit
der Frequenz

## Slide 37: Wirkung des elektr. Stromes
Stromstärke | Gleichstrom | <=80mA | 80mA bis 3 A | >3A
 | Wechsel- strom | <=25mA | 25 bis 80 mA | >80mA
Wirkung auf den menschlichen Körper |  | Muskelkrämpfe | Herzkammer- flimmern | Tod durch Herzkammer- flimmern
Wirkung des elektrischen Stromes auf den menschlichen Körper

## Slide 38: Mindestabstände
Mindestabstände bei Annäherung von Einsatzkräften
bis 1000 Volt Mindestabstand 1 Meter
1000 bis 110 000 Volt Mindestabstand 3 Meter
110 000 bis 220 000 Volt Mindestabstand 4 Meter
über 220 000 Volt Mindestabstand 5 Meter
Bei Anlagen der DB AG
15 000 Volt Mindestabstand 3,0 Meter

## Slide 39: Durchzuführ. Sicherheitsmaßnahmen
Sicherheitsregeln
Freischalten
Gegen Wiedereinschalten sichern
Spannungsfreiheit feststellen
Erden und Kurzschließen
Benachbarte unter Spannung stehende Teile
abdecken oder abschranken
Durchzuführende Sicherheitsmaßnahmen

## Slide 40: Spannungstrichter
Spannungskreis (Radius = 20 m)
Auflagepunkt der Leitung
Hochspannungsleitung
Spannungstrichter

## Slide 41: Geltungsbereich bei Elektrounfällen
Bei Unfällen durch elektrischen Strom gilt:
Verletzte aus dem Gefahrenbereich bringen
Bei Herzstillstand ist die Herz – Lungen – Wiederbelebung
einzuleiten
Wunden und Brandverletzungen behandeln!