## Slide 1: Deckblatt
Lehrgang:
Truppführer
5. ABC - Gefahrstoffe
- Kennzeichnungen im Transportbereich sowie im
ortsfesten Bereich
- Gefahrstoffeigenschaften (Grundlagen)
- Besonderheiten des ABC - Einsatzes und Verhalten
im Einsatz

## Slide 2: Gesetzliche Grundlagen
Gesetzliche Grundlagen
EG - Richtlinien
Internationale Übereinkommen
Chemikaliengesetz
(ChemG)
GHS
Gefahrgut-
beförderungsgesetz
(GGBefG)
GGVS/E/B
GGVSee
ADN
Produktsicherheits-
gesetz (GSG)
Betriebssicherheits-
verordnung
(BetrSichV)
Säule 1
Säule 2
Säule 3
ADR

## Slide 3: Kennzeichnung von Gefahrstoffen
Kennzeichnung von Gefahrstoffen
Säule 1 (ChemG)
Chemikalienbehälter:
Tanks
Behälter
Gebinde
Versandstücke
Verpackungen
Säule 2 (GGBefG)
Transportmittel:
Fahrzeuge auf der Straße,
der Eisenbahn, der Binnenschifffahrt,
der See
Säule 3 (ProdSG)
Betriebe / Anlagen:
Herstellung
Betriebsanlagen
Fördermittel
Verarbeitung
Lagerung

## Slide 4: Kennzeichnung nach der Gefahrstofferordnung
Kennzeichnung nach GHS
instabil, Explosionsgefahr
entzündlich
brandfördernd
ätzend
komprimierte Gase
giftig
reizend
gesundheits-
schädlich
umweltgefährlich
Signalwörter:
Achtung = minderschwere Gefahrenkategorie
Gefahr = schwerwiegende Gefahrenkategorie

## Slide 5: Kennzeichnung GefStoffV-Beispiel
Kennzeichnung nach GHS

## Slide 6: Information Produktkennzeichnung
Informationen aus der Produktkennzeichnung
LÖSEMITTEL
Fa. XY, B-Straße,
A- Stadt
Gesund-
heits-
schädlich
Gefahrenhinweise
H….
H….
Sicherheitsratschläge
P….
P….
Hinweise für den
sicheren Umgang (P-Sätze)
Hinweise auf besondere
Gefahren (H-Sätze)
Gefahren-
bezeichnung
Gefahrensymbol
Name und Anschrift des Herstellers, Vertriebs-
unternehmers oder Importeurs incl. der zugeordneten EG-Nr.
Produktbezeichnung bzw. chem. Bezeichnung
Als Kennzeichnung des Stoffes müssen angegeben werden:

## Slide 7: Gefahrstoff - Aufkleber
H- und P- Sätze
Gefahrzettel
chemische Zusammensetzung des Gases oder Gemisches
Produktbezeichnung
EWG - Nummer des Einzelstoffes oder der Begriff „Gasgemisch“
vollständige Gasbenennung nach GGVSE
Herstellerhinweis
Name, Anschrift und Telefonnummer des Herstellers
Gefahrstoff - Aufkleber

## Slide 8: Flaschenkennzeichnung-Industrie
Sauerstoff,
technisch
Acetylen
Argon
Stickstoff
Kohlenstoffdioxid
Wasserstoff
Formiergas
Gemisch:
(Stickstoff / Wasserstoff)
Gemisch:
Argon / Kohlenstoffdioxid
Druckluft
Xenon, Krypton
Neon
Helium
Flaschenkennzeichnung von Reingasen / Gemischen
für den industriellen Einsatz

## Slide 9: Flaschenkennzeichnung med. Bereich
Sauerstoff,
medizinisch
Distickstoffoxid,
medizinisch
Kohlendioxid,
medizinisch
Luft /
Synthetische Luft
Gemisch:
Helium / Sauerstoff
Gemisch:
Sauerstoff / Kohlendioxid
Gemisch:
Sauerstoff / Distickstoffoxid
Flaschenkennzeichnung von Reingasen / Gemischen
für den medizinischen Gebrauch und Inhalation

## Slide 10: Kennzeichnung (GGVSE) orange Tafel
Kennzeichnung von Gefahrguttransporten
Neutrale orangefarbene Warntafel
Keine Beschriftung!
Warntafeln ohne Kennzeichnungsnummern weisen
darauf hin, dass das Fahrzeug gefährliche Güter
transportiert.
Das können verschiedene Stückgüter, Tanks mit
unterschiedlichem Inhalt oder explosive Stoffe der
Klasse 1 sein.

## Slide 11: Kennzeichnung an Beispiel Tankfahrzeug
Kennzeichnung von Gefahrguttransporten auf der Straße
Gefahrnummer
(Kennzeichnung der Gefahr)
33
1203
Orangefarbene Warntafel
Stoffnummer
(Kennzeichnung des Stoffes)

## Slide 12: Bedeutung der Warntafel-Kennziffern
Bedeutung der Warntafel - Kennziffern
336
Bedeutung der Ziffern der Gefahrnummer:
Entweichen von Gas durch Druck oder durch
chemische Reaktion
Entzündbarkeit flüssiger Stoffe (Dämpfe) und
Gase oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger
Stoff
Entzündbarkeit fester Stoffe oder selbster-
hitzungsfähiger Stoff
Oxidierende (brandfördernde) Wirkung
Giftigkeit
Radioaktivität
Ätzwirkung
Gefahr der spontanen heftigen Reaktion
X Stoff reagiert gefährlich mit Wasser
0 wird angefügt, wenn keine zusätzliche Gefahr
besteht
X 80
leicht entzündlicher
Stoff, giftig
ätzender Stoff, reagiert
gefährlich mit Wasser

## Slide 13: Kennzeichnung von Straßenfahrzeugen Stückgut / Einkammerfahrzeuge
Kennzeichnung von Straßenfahrzeugen mit Warntafeln
Stückguttransport
Einkammerfahrzeuge
30
1202
30
1202
oder
30
1202

## Slide 14: Kennzeichnung Mehrkammerfahrzeuge
Fortführung der Kennzeichnung von Straßenfahrzeugen
mit Warntafeln
Mehrkammerfahrzeuge
30
1202
33
1203
33
1203
30
1202
33
1203
33
1203
30
1202
33
1203
30
1202

## Slide 15: Gefahrklasseneinteilung
Gefahrklasseneinteilung
Klasse 1 explosive Stoffe und Stoffe mit Explosivstoff
- Klasse 1 wird in 6 Unterklassen (1.1 bis 1.6) unterteilt -
Klasse 2 Gase
Klasse 3 entzündbare flüssige Stoffe
Klasse 4.1 entzündbare feste Stoffe, selbst zersetzliche Stoffe und desensibilisierte
explosive feste Stoffe
Klasse 4.2 selbstentzündliche Stoffe
Klasse 4.3 Stoffe, die bei Berührung mit Wasser entzündliche Gase bilden
Klasse 6.1 giftige Stoffe
Klasse 6.2 ansteckungsgefährliche Stoffe
Klasse 7 radioaktive Stoffe
Klasse 5.1 entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
Klasse 5.2 organische Peroxide
Klasse 8 ätzende Stoffe
Klasse 9 verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

## Slide 16: Transportkennzeichnung Gefahrklasse 1
Transportkennzeichnung mit Gefahrzetteln
Gefahrklasse 1: Explosive Stoffe und Gegenstände mit explosiven Stoffen

## Slide 17: Transportkennzeichnung Gefahrklasse 2
Transportkennzeichnung mit Gefahrzetteln
Gefahrklasse 2: Verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase

## Slide 18: Transportkennzeichnung Gefahrklasse 3
Transportkennzeichnung mit Gefahrzetteln
Gefahrklasse 3: Entzündbare, flüssige Stoffe

## Slide 19: Transportkennzeichnung Gefahrklasse 4
Transportkennzeichnung mit Gefahrzetteln
Gefahrklasse 4:
4.3 Stoffe, die bei Berührung
mit Wasser entzündliche
Gase entwickeln
4.1 entzündbare
feste Stoffe
4.2 selbstentzündliche
Stoffe

## Slide 20: Transportkennzeichnung Gefahrklasse 5
Transportkennzeichnung mit Gefahrzetteln
Gefahrklasse 5:
5.1 entzündend (oxydierend)
wirkende Stoffe
5.2 organische Peroxyde

## Slide 21: Transportkennzeichnung Gefahrklasse 6
Transportkennzeichnung mit Gefahrzetteln
Gefahrklasse 6:
6.1 giftige Stoffe
6.2 ansteckungsfähige Stoffe

## Slide 22: Transportkennzeichnung Gefahrklasse 7
Transportkennzeichnung mit Gefahrzetteln
Gefahrklasse 7: Radioaktive Stoffe

## Slide 23: Transportkennz-Gefahrklasse 8 und 9
Transportkennzeichnung mit Gefahrzetteln
Gefahrklasse 8:
Ätzende Stoffe
Gefahrklasse 9:

## Slide 24: Besondere Gefahrzettel
Besondere Gefahrzettel
Umweltgefährdend
Stoff wird im erwärmten Zustand befördert
z.B.: Bitumen, Schwefel, flüssiges Aluminium
Transport nach Abfallrecht:
Enthält der Abfall Gefahrstoffe, wird neben
der Abfall-Kennzeichnung eine zusätzliche
Kennzeichnung mit orangefarbener Warntafel erforderlich.

## Slide 25: Begleitpapiere bei Transporten
Begleitpapiere bei Transporten
Bei Transporten gefährlicher Stoffe und Güter
müssen
1. Beförderungspapier (z.B. Lieferschein) und
2. Schriftliche Weisungen mitgeführt werden.
Bei Straßentransporten: In der Fahrerkabine
Bei Containern: In der Dokumentenbox
Im Schienenverkehr: Auf der Lok
Absender
Kali - Chemie
Mühlenstr. 15
50831 Erftstadt
Fritz Müller
Ihr Partner beim
Gefahrguttransport
Empfänger
Chemie Handel
Müller und Sohn
Lindenallee 41 - 43
56077 Koblenz
Lieferschein Nr. 10-12-512 Datum 14. August 2007
12 x Fass à 200 l (1,89 t) brutto
UN 1263 Farbe
3, VG I
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum
des Lieferanten.

## Slide 26: Warnzeichen in Betrieben
Warnzeichen in Betrieben
explosionsgefährliche
Stoffe
explosionsfähige
Atmosphäre
feuergefährliche
Stoffe
brandfördernde
Stoffe
ätzende Stoffe
giftige Stoffe
Biogefährdung
radioaktive Stoffe oder
ionisierende Strahlung
gefährliche,
elektrische Spannung
Laserstrahlen
magnetische Felder
Gasflaschen

## Slide 27: Verbotszeichen zur UVV in Betrieben
Verbotszeichen zur Unfallverhütung in Betrieben
Rauchen
verboten
kein
Trinkwasser
Feuer, offene
Flamme verboten
und viele andere Verbotszeichen.............
nicht mit
Wasser löschen

## Slide 28: Sonstige Hinweisschilder in Betrieben
Sonstige Hinweisschilder in Betrieben
Wandhydrant
Feuerlöscher
Fluchtweg

## Slide 29: Verhaltensmaßnahmen zum Eigenschutz
Verhaltensmaßnahmen zum Eigenschutz
Welche Gefahren bestehen?
Welche Übertragungs-
möglichkeiten bestehen?
Welche Schutzmaßnahmen
sollen eingehalten werden?
Äußere Einwirkung,
Bestrahlung
- durch die Luft
Abstand halten
Windrichtung beachten
Kontamination (Verunreini-
gung der Oberfläche
durch Berühren
durch Stoffe hindurch
Abdecken, Abschranken
Abschirmung nutzen
Deckung suchen
Inkorporation (Aufnahme in
den Körper)
über die Atemwege
über die Haut
über Wunden
über Magen, Darm
Atemschutz tragen
Schutzkleidung tragen
keine offenen Wunden
kein Essen, Trinken,
Rauchen

## Slide 30: GAMS-Regel der Erstmaßnahmen
GAMS - Regel zur Durchführung der
unaufschiebbaren Erstmaßnahmen
G efahr erkennen
A bsichern der Einsatzstellen
M enschenrettung unter Eigenschutz
S pezialkräfte nachfordern!

## Slide 31: Darstellung ABC-Erstmaßnahmen
Darstellung der ABC - Einsatzstelle bei
unaufschiebbaren Erstmaßnahmen
Sicherheitsabstand zum ausgetretenen Gefahrstoff unter Berücksichtigung der Windrichtung,
Absperrbereich als Aufstell- und Bewegungsfläche für die Einsatzkräfte!

## Slide 32: Die Gruppe der unauf. Erstmaßnahmen
Die Gruppe im Einsatz bei unaufschiebbaren Erstmaßnahmen

## Slide 33: Allgemeine Verhaltensregeln zur Einsatzstellenhygiene(Anfahrt-Fw-haus
Allgemeine Verhaltensregeln zur Einsatzstellenhygiene
an Einsatzstellen mit ABC - Gefahrstoffen
Gilt für jeden Feuerwehrangehörigen bei allen Einsätzen!
Vor / bei der Anfahrt
und im Feuerwehrhaus
- Tabakwaren und persönliche
Gegenstände ablegen
- private Kleidungsstücke
ablegen
- Einsatz nur bei voller
körperlicher Tauglichkeit
- mit Wunden oder Hautkrank-
heiten keine Tätigkeiten mit
Kontaminationsgefahr ausführen!
- Wechselkleidung bereitstellen,
Kleidung vollständig wechseln -
auch Unterwäsche
- Kleidung sofort zum Waschen
geben
- gründliche Körperreinigung -
spätestens im Feuerwehrhaus
duschen!

## Slide 34: Allgemeine Verhaltensregeln zur Einsatzstellenhygiene (an Einsatzstelle)
Gilt für jeden Feuerwehrangehörigen bei allen Einsätzen!
An der Einsatzstelle:
- nichts anfassen, was nicht angefasst werden muss
- Rauch-, Ess- und Trinkverbot ohne vorherige Reinigung
- nichts öffnen oder schließen, wenn es für den Einsatzerfolg nicht
notwendig ist
- Ruhe bewahren, erst überlegen, dann handeln.
Allgemeine Verhaltensregeln zur Einsatzstellenhygiene
an Einsatzstellen mit ABC - Gefahrstoffen

## Slide 35: Allgemeine Verhaltensregeln zur Einsatzstellenhygiene (im Einsatz)
Gilt für jeden Feuerwehrangehörigen bei allen Einsätzen!
Allgemeine Verhaltensregeln zur Einsatzstellenhygiene
an Einsatzstellen mit ABC - Gefahrstoffen
- Kontaminationsvermeidung im Einsatz
- strikte Schwarz - Weiß - Trennung im Einsatz
- Ablegen und getrennte Lagerung der Schutzkleidung
- Grobdekontamination der Stiefel
- Reinigung und Desinfektion der Hände nach dem Einsatz
- Schwarz-Weiß-Trennung auch im Feuerwehrgerätehaus.