## Slide 1: Deckblatt
Lehrgang:
Truppführer
4. Fahrzeugkunde
4.1 Einteilung der Feuerwehrfahrzeuge /
Übersicht / Einsatzbereiche / Beladung

## Slide 2: Begriffsbestimmung
Begriffsbestimmung
Feuerwehrfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge zur Bekämpfung von Bränden,
zur Durchführung technischer Hilfeleistungen und / oder für Rettungsein-
sätze, die entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck zur
Aufnahme
- der feuerwehrtechnischen Normbeladung und
zusätzlichen Beladung
- der Lösch- und sonstigen Einsatzmittel sowie
- der Besatzung
gestaltet sind.

## Slide 3: Allgemeine Anforderungen und Begriffe
Allgemeine Anforderungen und Begriffe
Leermasse:
Gesamtmasse:
zulässige
Gesamtmasse:
Betriebsfertiges Fahrzeug (Fahrgestell)
einschl. Fahrer (75 kg) sowie alle fest
angebrachten Teile.
Leermasse,
Feuerwehrtechnische Beladung,
Löschmittel,
Besatzung ohne Fahrer,
(je Person 90 kg incl. Schutzausrüstung)
Ausrüstung für Fahrer = 15 kg.
Gesamtmasse,
Gewichtsreserve.

## Slide 4: Kraftfahrzeug - Gewichtsklassen
Leicht: L
Mittel: M
Super: S
Kraftfahrzeug - Gewichtsklassen nach DIN EN 1846-1
Gesamtmasse
> 2 t,
≤ 7,5 t
Gesamtmasse
> 7,5 t,
≤ 14 t
Gesamtmasse
> 14 t

## Slide 5: Fahrerlaubnisklassen B und BE
Fahrerlaubnisklassen
max. 3500 kg
max.750 kg
max. 3500 kg
max. 3500 kg
Fahrzeuge und Kombinationen mit zulässiger
Gesamtmasse
Klasse
Geltungs-
dauer
B
unbefristet
BE
unbefristet
über 750 kg
Masse - Anhänger > 750 kg
Masse - Anhänger ≤ als Masse - Fahrzeug

## Slide 6: Fahrerlaubnisklassen C 1, CE
bis 7500 kg
max.750 kg
bis 7500 kg
C1
max.750 kg
C
5 Jahre
CE
5 Jahre
C1E
bis 50,
dann
5 Jahre
bis 7500 kg
max. 12000 kg
> 750 kg
> 750 kg

## Slide 7: Kraftfahrzeug - Kategorien
Kraftfahrzeug - Kategorien
1
straßenfähig
2
geländefähig
3
geländegängig
zum Befahren befestigter
Straßen geeignet
zum Befahren aller Straßen
und bedingt für
Geländefahrten geeignet
zum Befahren aller Straßen
und für Geländefahrten
(Querfeldeinfahren) geeignet

## Slide 8: Kraftfahrzeug - Gruppen
Kraftfahrzeug - Gruppen
Feuerlöschfahrzeug
- Löschfahrzeug
- Sonderlöschfahrzeug
Rüst- und Gerätefahrzeug
Gerätefahrzeug Gefahrgut
Mannschaftstransportfahrzeug
sonstiges spezielles Kraftfahrzeug
Hubrettungsfahrzeug
- Drehleiter
- Teleskopgelenkmastfahrzeug
Krankenkraftwagen der Feuerwehr
Einsatzleitfahrzeug
Nachschubfahrzeug

## Slide 9: Löschfahrzeuge TSF-W, TSA usw.
Feuerlöschfahrzeuge
Löschfahrzeuge sind Feuerwehrfahrzeuge, die mit einer Feuerlöschpumpe
und im Regelfall mit einem Wasserbehälter und anderen zusätzlichen
Geräten für die Brandbekämpfung ausgerüstet sind.
Löschfahrzeuge
Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF - W
(Tragkraftspritzen - Anhänger) TSA
(Gerätewagen - Tragkraftspritze) GW - TS
(Kleinlöschfahrzeug) KLF
(Hilfeleistungs)Löschgruppenfahrzeuge (H)LF
Tanklöschfahrzeuge TLF

## Slide 10: Sonderlöschfahrzeuge
Feuerlöschfahrzeuge
Sonderlöschfahrzeuge
Sonderlöschfahrzeuge sind Feuerwehrfahrzeuge
mit für die Brandbekämpfung spezieller Ausrüstung mit oder ohne speziellem Löschmittel.
Auf spezielle Anforderung hergestellte Fahrzeuge
z.B. in der chemischen Industrie (außerhalb der Norm)
Löschfahrzeug für Werkfeuerwehr
Hilfeleistungslöschboot HLB

## Slide 11: Löschfahrzeuge in Rheinland-Pfalz
Feuerlöschfahrzeuge
Tanklöschfahrzeuge
TLF 2000
TLF 3000
TLF 4000
Löschfahrzeuge in Rheinland-Pfalz, Übersicht nach aktueller Normung
oder nach Richtlinien Rheinland-Pfalz
Tragkraftspritzenfahrzeuge
TSF
TSF - W
KLF
GW - TS
Löschgruppenfahrzeuge
MLF
(H)LF 10
LF-KatS
(H)LF 20

## Slide 12: Hubrettungsfahrzeuge / Drehleiter
Hubrettungsfahrzeuge
Hubrettungsfahrzeuge sind Feuerwehrfahrzeuge
ausgerüstet mit einer Drehleiter oder einer Hubarbeitsbühne
Drehleitern sind Feuerwehrfahrzeuge mit einer ausschiebbaren Konstruktion
oder einem ausschiebbaren Aufbau in Form einer Leiter mit oder ohne
Rettungskorb. Sie sind auf dem Untergestell schwenkbar montiert.
Drehleiter
DLA(K) 12-9, 18-12, 23-12
Hinweis: A = Automatik

## Slide 13: Teleskopgelenkmastfahrzeug
Hubarbeitsbühnen sind Feuerwehrfahrzeuge mit einer ausschiebbaren Konstruktion oder einem ausschiebbaren Aufbau mit Rettungskorb bestehend aus einem oder mehreren starren oder teleskopierbaren, gelenkartigen Mechanismen oder einer Kombination dieser Möglichkeiten in Form von Auslegern und / oder Leitern. Die Hubeinrichtung darf schwenkbar auf dem Untergestell montiert sein.
TGM 18-12, 23-12
Teleskopgelenkmastfahrzeug

## Slide 14: Normbezeichnung einer DLA(K)
Nennausladung
DLA(K) 23/12
Normbezeichnung einer Drehleiter
23 Meter
12 Meter
Drehleiter
Automatik
Rettungskorb
Nennrettungshöhe

## Slide 15: Einsatzmöglichkeiten von Hubrettungsfahrzeugen/ Beladung
Einsatzmöglichkeiten von Hubrettungsfahrzeugen
zur Rettung von Menschen aus Notlagen
zur Durchführung technischer Hilfeleistungen und zur Brand-
bekämpfung.
Wesentliche Teile der feuerwehrtechnischen Beladung
Schläuche, Armaturen und
Zubehör:
Druckschläuche B u. C
allerlei Armaturen u.a.
Beleuchtungs-, Signalgerät:
Handscheinwerfer
Warndreieck, Warnflaggen u.a.
Arbeitsgerät:
Motorkettensäge u.a.
Handwerkszeug:
Werkzeugkasten
Holzaxt, Bügelsäge, Spaten u.a.

## Slide 16: Bezeichnungen an der DLA(K)
Bezeichnungen an der DLA(K)
Rettungskorb
Stülpkorb
stehend
hängend
Fahrerhaus
Fahrgestell,
Aufbau
Podium
Hubrettungs-
satz,
Hubrettungs-
ausleger
Aufrichtrahmen
Abstützung
Benutzungsfeld-
Anzeige
Drehgestell
Hauptsteuer-
stand

## Slide 17: Rüst- und Gerätefahrzeuge
Rüst- und Gerätefahrzeuge
Ein Rüstwagen ist ein Feuerwehrfahrzeug, das z.B. für die Durchführung technischer Hilfeleistungseinsätze ausgerüstet ist:
- Suchen und Retten von Personen
- Beseitigung von Unfallfolgen
- gewaltsames Öffnen von Türen
- Tierrettung.
Rüstwagen
RW

## Slide 18: Einsatzmöglichkeiten eines RW
Lichtmast
Fest eingebauter
und tragbarer
Stromerzeuger
Maschinelle
Zugeinrichtung
50kN ( 80kN)
Besatzung
1/2
Allrad-Fahrgestell
Kategorie 2
Gewichtsklasse M
Vierrad-
Feststellbremse
Hydraulische Rettungsgeräte:
Spreizgerät
Schneidgerät
Umfangreiche technische Beladung zur Hilfeleistung
Einsatzmöglichkeiten eines RW

## Slide 19: Wesentliche Beladung des RW
Wesentliche Teile der feuerwehrtechnischen Beladung des RW
Hydraulikgeräte:
Spreiz- und Schneidgeräte
Rettungszylinder
Hebesätze
Büffelheber / Winden
Elektrogeräte:
Stromerzeugeraggregat
Handkreissäge
Säbelsäge
Winkelschleifer
Bohrhammer
Lüftungsgeräte
Plasma - Schneidgerät
Tauchpumpe
Pneumatisch
arbeitende Geräte:
Luftheber
Power-Bag
Sonstige Geräte und Einsatzmittel:
Verkehrswarngerät
Mehrzweckzug
Motorkettensäge
Motortrennschleifer
Ab- bzw. Aufseilgerät
Gerätesatz Absturzsicherung
Multifunktionsleiter
Rettungs- bzw. Arbeitsplattform
Türöffnungswerkzeug
Umfangreiches Handwerkzeug

## Slide 20: Krankenkraftwagen der Feuerwehr
KTW
RTW, NAW
NEF
Ein Krankenkraftwagen der Feuerwehr ist ein Kraftfahrzeug, das von Feuerwehrpersonal betrieben wird und für die Versorgung und den Transport von Patienten konstruiert ist. Es darf auch andere Einrichtungen für den speziellen Gebrauch durch die Feuerwehr einschließen.
Krankenkraftwagen der Feuerwehr

## Slide 21: Gerätefahrzeug - Gefahrgut
Gerätefahrzeug Gefahrgut
GW-Dekon, Dekon-P
GW-Mess, ABC-Erk
ehemals: Mef-G (RP)
GW-G (RP), GW-G
ehemals: GW-G 1, GW-G 2,
GW-G 3
Ein Gerätefahrzeug-Gefahrgut ist ein Feuerwehrfahrzeug mit einer Ausrüstung zum Schutz von Eigentum und zur Begrenzung
von Schäden für die Umwelt, z.B. bei:
Gefahr einer Umweltverschmutzung
chemischer Gefahr
Gefahr durch radiaktive Stoffe
biologischer Gefahr
Bergung.

## Slide 22: Einsatzleitfahrzeuge
Einsatzleitfahrzeuge
Ein Einsatzleitfahrzeug ist ein Feuerwehrfahrzeug ausgestattet mit Kommunikationsmitteln und anderer Ausrüstung zur Führung taktischer Einheiten.
KdoW
ELW 2
ELW 1

## Slide 23: Mannschaftstransportfahrzeuge
Mannschaftstransportfahrzeuge
Ein Mannschaftstransportfahrzeug ist ein Feuerwehrfahrzeug geeignet zur Beförderung von Feuerwehrpersonal und dessen persönlicher Ausrüstung.
MTF (RP)

## Slide 24: Nachschubfahrzeuge
Nachschubfahrzeuge
Ein Nachschubfahrzeug ist ein Feuerwehrfahrzeug zur Beförderung von Ausrüstung, Löschmitteln und sonstigen Gütern zur Versorgung einer eingesetzten Einheit.
MZF 1, MZF 2,
MZF 3, (MTF-L)
SW-KatS
Katastrophenschutz
WLF

## Slide 25: Sonstige spezielle Kraftfahrzeuge
Sonstige spezielle Kraftfahrzeuge
Feuerwehrfahrzeuge konstruiert für Sonder- und Spezialaufgaben, z.B.: - Einsatz im Zusammenhang mit Luftfahrzeugen - Einsatz auf oder unter Wasser - Einsatz im Zusammenhang mit Schienenfahrzeugen.
FwK
RTB
MZB
GW-W
HLB
FLF