## Slide 1: 3. Einsatzgrundsätze
Notes: Wiederholung Einsatzgrundsätze nach FwDV 7

## Slide 2: Einsatzgrundsätze
  Zunächst gelten die gleichen Einsatzgrundsätze wie auch im Atemschutzeinsatz.
  Nur ausgebildete und leistungsfähige Einsatzkräfte auswählen
  Funktionskontrolle und Sichtprüfung der Schutzkleidung
  Beständigkeit der Schutzanzüge gegenüber dem Gefahrstoff prüfen
  Geeignete Unterziehkleidung als Wärme- und Kälteschutz tragen
  KSF außerhalb des Gefahrenbereiches anlegen
  Bereitstellungsplatz für die vorgehenden und zurückkehrenden Trupps einrichten
  Einsatzbereiten Sicherheitstrupp bereitstellen
  Direkten Kontakt mit Gefahrstoff nach Möglichkeit vermeiden
  Hinknien möglichst vermeiden
Notes: - Nur ausgebildete und leistungsfähige Einsatzkräfte auswählen
- Funktionskontrolle und Sichtprüfung der Schutzkleidung
- Beständigkeit der Schutzanzüge gegenüber dem Gefahrstoff anhand der Beständigkeitsliste des Herstellers prüfen
- Geeignete Unterziehkleidung als Wärme- und Kälteschutz tragen (angeraten wird flammenhemmende Kleidung zu nutzen)
- KSF außerhalb des Gefahrenbereiches anlegen
- Bereitstellungsplatz für die vorgehenden und zurückkehrenden Trupps einrichten
- Einsatzbereiten Sicherheitstrupp bereitstellen (mind. gleichwertige KSF, Atemanschluss und -Isoliergerät angelegt und aufgedreht, Lungenautomat bereit zum Anlegen, KSF angelegt und offen)
- Direkten Kontakt mit Gefahrstoff nach Möglichkeit vermeiden (Gefahr der Diffusion, dem Durchdringen des Gefahrstoffes in die Körperschutzform)
- Hinknien möglichst vermeiden, um Gefahr der mechanischen Beschädigung an der KSF zu verringern

## Slide 3: Einsatzgrundsätze
  Direkten Kontakt mit tiefkalten, verflüssigten Gasen aufgrund der Versprödungsgefahr vermeiden
  Wärmeeinwirkung vermeiden
  Reduzierte Einsatzzeit, da zusätzliche Zeitreserve für Grobreinigung erforderlich
  Grobreinigung der Chemikalienschutzanzüge vornehmen
  Einsatzkräften Kleiderwechsel ermöglichen und Möglichkeiten zum Aufwärmen bereitstellen
  Nach dem Einsatz Flüssigkeitsverlust ausgleichen
  Ausreichende Erholungspausen
  Rettungsdienst zur Eigensicherung bereitstellen
Notes: - Direkten Kontakt mit tiefkalten, verflüssigten Gasen aufgrund der Versprödungsgefahr vermeiden
- Wärmeeinwirkung vermeiden
- Reduzierte Einsatzzeit, da zusätzliche Zeitreserve für Grobreinigung erforderlich
- Grobreinigung der Chemikalienschutzanzüge vornehmen
- Einsatzkräften Kleiderwechsel ermöglichen und Möglichkeiten zum Aufwärmen bereitstellen (z.B. Zelt mit Zeltheizung)
- Nach dem Einsatz Flüssigkeitsverlust ausgleichen
- Ausreichende Erholungspausen
- Rettungsdienst zur Eigensicherung bereitstellen