## Slide 1: 4. Dekontamination

## Slide 2: Dekontamination
  Bei Einsatz unter CSA ist eine Standard-Dekontamination sicherzustellen.
  Standard-Dekontamination entspricht der Dekon-Stufe II
  Die Dekon-Stufe II entspricht einer Grobdekontamination/-reinigung
  Dekontamination erfolgt am Dekon-Platz
  Dekon-Platz besitzt eine Schleusenfunktion zwischen Gefahrenbereich und Absperrbereich
  Dekon-Platz der Dekon-Stufe II muss spätestes nach 15min, nach dem erste Trupp in den Gefahrenbereich vor ist, einsatzbereit sein.
Notes: - Bei jedem Einsatz unter Chemikalienschutzanzügen ist eine Standard-Dekontamination (Dekon-Stufe II) sicherzustellen. Die Dekontamination erfolgt am Dekon-Platz, der eine Schleusenfunktion zwischen Gefahrenbereich und Absperrbereich besitzt.
- Der Dekon-Platz der Dekon-Stufe II muss grundsätzlich spätestens 15 min nach dem Anlegen der persönlichen Sonderausrüstung (Anschluss des Isoliergerätes) betriebsbereit sein.
- Im ABC-Einsatz versteht man unter der Standard-Dekontamination eine Grobdekontamination/ Grobreinigung. Diese ist soweit wie möglich bereits an der Einsatzstelle durchzuführen, damit ein gefahrloser Transport von eingesetzten Geräten und der Schutzkleidung möglich ist.